| «СОГЛАСОВАНО» Председатель первичной профсоюзной организации МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива» ________________ Ю.В. Невежина Протокол от «____»______20 года №____ |  | « УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива» Липецкого района __________________Ю.П. Кудаева Приказ от «____»______20 г. №______ |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №3

по электробезопасности для персонала 1 квалификационной группы

1.        Общие  требования безопасности:

1. Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива», который по заданию администрации или по собственной необходимости может выполнять работы, при которых может возникнуть опасность поражения током.

2. Инструктаж проводит лицо с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й. После окончания инструктажа по электробезопасности такому персоналу присваивается 1 группа по электробезопасности (удостоверение не выдается). В дальнейшем ежегодно проводится проверка знаний с записью в журнале установленной формы.

3. Общие сведения по электробезопасности для квалификационной группы:

- опасный для жизни человека ток – 0,05 А, смертельный – 0,1 А;

- опасное напряжение – 36 В.

4. Запрещается работа на оборудовании при:

- отсутствии заземления;

- неисправностях.

5. Применяемые средства защиты должны быть своевременно проверены и иметь штамп проверки.

6. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

2. Требования безопасности перед началом работы:

1. Перед началом работы в помещениях, где может возникнуть поражение электрическим током, необходимо:

- руководителю работ проверить сведения о прохождении работающими обучения и проверки знаний на 1 группу по электробезопасности;

- убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях оборудования.

2. При осмотре бытовых, демонстрационных и других электроприемников необходимо их проверить, убедиться в их исправности.

3. Запрещается пользоваться самодельными бытовыми электроприемниками, питающими шнурами без штепсельных вилок, электроустройствами с открытыми токопроводящими частями.

4. При осмотре электроприемника необходимо убедиться в следующем: напряжение соответствует характеристикам электроприбора, штепсельные розетки и вилки исправны.

5. Запрещается осматривать бытовые и другие электроприборы, если они включены в питающую сеть.

3. Требования безопасности во время работы:

1. Не допускать соприкосновения тела с металлическими предметами, связанными с землей.

2. Систематически проверять надежность изоляции и заземления корпуса электрического инструмента.

3. Для подключения к сети использовать только штепсельные вилки.

4. Обязательно отключать электроприборы при:

- уходе с рабочего места даже на короткое время;

- перерыве в подаче электроэнергии;

- обнаружении каких-либо неисправностей.

5. Согласовывать свои действия с инструкцией.

6. Отключение электроприборов производить посредством выключателей.

4.        Требования безопасности в аварийных ситуациях:

1. При возникновении возгорания немедленно отключить электропотребитель и обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

2. Если на металлических частях электроприбора обнаружено напряжение или оборван заземляющий провод, необходимо отключить инструмент от сети, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

3. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в больницу, после чего сообщить руководителю работ.

5.       Требования безопасности после окончания работы:

1.        Отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой и осмотреть его.

2. Снять спецодежду и убрать в отведенное для хранения место.

3. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, замеченных в процессе работы, и о завершении работы.